## Slide 1: IHP PD+ベース接地基本増幅回路
B4 緒方

## Slide 2: 回路図
DC：0 A
AC：1 A
tran：
記号 | 値 | 単位
 | 1.8 | V
 | 0.925 | V
 | 1,3,10 | µA
 | 1 | nF
 | 100 | Ω
 | 2 | kΩ
記号 | 値 | 単位
 | 1.8 | V
 | 0.925 | V
 | 1,3,10 | µA
 | 1 | nF
 | 100 | Ω
 | 2 | kΩ
①
PDはバイアスの値に応じてモデルが分かれており、-2, -1, 0 Vの3種類ある。今回は逆バイアスが50 mV程度のため、PDのモデルは0 Vを使用した。

## Slide 3: 回路図
DC：0 A
AC：1 A
tran：
記号 | 値 | 単位
 | 1.8 | V
 | 0.925 | V
 | 1,3,10 | µA
 | 1 | nF
 | 16 | fF
 | 100 | Ω
 | 2 | kΩ
記号 | 値 | 単位
 | 1.8 | V
 | 0.925 | V
 | 1,3,10 | µA
 | 1 | nF
 | 16 | fF
 | 100 | Ω
 | 2 | kΩ
②

## Slide 4: VBについて
は- 特性から=0.5 mAとなる点を選択した。
Chart: VB [V]
Chart: VB [V]
①
②

## Slide 5: 動作点解析
動作点解析の結果を示す。
記号 | 値 | 単位
 | 51 | mV
 | 785 | mV
 | 507 | µA
記号 | 値 | 単位
 | 51 | mV
 | 785 | mV
 | 507 | µA
記号 | 値 | 単位
 | 51 | mV
 | 785 | mV
 | 507 | µA
記号 | 値 | 単位
 | 51 | mV
 | 785 | mV
 | 507 | µA
②
①

## Slide 6: dc解析
をスイープさせてを確認した。傾きは-0.51程度。
Chart: Iin [µA]
Chart: Iin [µA]
①
②

## Slide 7: ac解析
ac解析を行った。遮断周波数は①、②ともに16 GHz程度。
Chart: 周波数 [GHz]
| 0.01 | 1.25892541179416E-2 | 1.5848931924611103E-2 | 1.9952623149688799E-2 | 2.5118864315095801E-2 | 3.1622776601683798E-2 | 3.9810717055349699E-2 | 5.0118723362727206E-2 | 6.3095734448019303E-2 | 7.943282347242811E-2 | 0.1 | 0.12589254117941601 | 0.15848931924611101 | 0.19952623149688803 | 0.25118864315095801 | 0.31622776601683805 | 0.39810717055349704 | 0.50118723362727202 | 0.63095734448019403 | 0.79432823472428205 | 1 | 1.25892541179416 | 1.5848931924611103 | 1.99526231496888 | 2.5118864315095801 | 3.16227766016838 | 3.98107170553497 | 5.01187233627273 | 6.3095734448019405 | 7.9432823472428202 | 10 | 12.589254117941701 | 15.848931924611101 | 19.952623149688801 | 25.118864315095799 | 31.622776601683803 | 39.810717055349805 | 50.118723362727309 | 63.095734448019407 | 79.432823472428311 | 100
利得 | 26.5286 | 26.5428 | 26.5604 | 26.5801 | 26.6001 | 26.6184 | 26.6336 | 26.6453 | 26.6537 | 26.6595 | 26.6633 | 26.6657 | 26.6672 | 26.6679 | 26.668 | 26.6676 | 26.6665 | 26.6645 | 26.6612 | 26.6558 | 26.6472 | 26.6336 | 26.6121 | 26.5782 | 26.5251 | 26.4424 | 26.3145 | 26.1196 | 25.8286 | 25.4058 | 24.8136 | 24.0202 | 23.0088 | 21.7817 | 20.3582 | 18.7667 | 17.0368 | 15.1933 | 13.2518 | 11.2146 | 9.0659
位相 | 0.41055 | 0.45928 | 0.48906 | 0.48967 | 0.45555 | 0.38816 | 0.29447 | 0.18279 | 0.059119 | -0.074327 | -0.21899 | -0.37924 | -0.56175 | -0.77522 | -1.0305 | -1.3409 | -1.7227 | -2.1961 | -2.786 | -3.5235 | -4.4469 | -5.6037 | -7.0522 | -8.8628 | -11.1192 | -13.9166 | -17.357 | -21.5374 | -26.5287 | -32.3457 | -38.9174 | -46.0753 | -53.5814 | -61.193 | -68.7328 | -76.131 | -83.435 | -90.8027 | -98.4961 | -106.8872 | -116.4869
Chart: 周波数 [GHz]
| 0.01 | 1.25892541179416E-2 | 1.5848931924611103E-2 | 1.9952623149688799E-2 | 2.5118864315095801E-2 | 3.1622776601683798E-2 | 3.9810717055349699E-2 | 5.0118723362727206E-2 | 6.3095734448019303E-2 | 7.943282347242811E-2 | 0.1 | 0.12589254117941601 | 0.15848931924611101 | 0.19952623149688803 | 0.25118864315095801 | 0.31622776601683805 | 0.39810717055349704 | 0.50118723362727202 | 0.63095734448019403 | 0.79432823472428205 | 1 | 1.25892541179416 | 1.5848931924611103 | 1.99526231496888 | 2.5118864315095801 | 3.16227766016838 | 3.98107170553497 | 5.01187233627273 | 6.3095734448019405 | 7.9432823472428202 | 10 | 12.589254117941701 | 15.848931924611101 | 19.952623149688801 | 25.118864315095799 | 31.622776601683803 | 39.810717055349805 | 50.118723362727309 | 63.095734448019407 | 79.432823472428311 | 100
利得 | 26.5307 | 26.545 | 26.5626 | 26.5824 | 26.6025 | 26.6209 | 26.6362 | 26.6479 | 26.6564 | 26.6622 | 26.666 | 26.6685 | 26.6699 | 26.6707 | 26.6708 | 26.6704 | 26.6693 | 26.6673 | 26.6639 | 26.6585 | 26.65 | 26.6363 | 26.6148 | 26.5809 | 26.5278 | 26.445 | 26.317 | 26.1221 | 25.8309 | 25.4078 | 24.8154 | 24.0218 | 23.0101 | 21.7827 | 20.3589 | 18.7672 | 17.0371 | 15.1936 | 13.252 | 11.2148 | 9.0661
位相 | 0.41265 | 0.46165 | 0.49163 | 0.49234 | 0.45816 | 0.39059 | 0.29663 | 0.18463 | 0.060641 | -0.073107 | -0.21805 | -0.37854 | -0.56126 | -0.77492 | -1.0304 | -1.3409 | -1.7229 | -2.1965 | -2.7867 | -3.5244 | -4.4481 | -5.6052 | -7.0541 | -8.8653 | -11.1222 | -13.9204 | -17.3617 | -21.543 | -26.5353 | -32.3532 | -38.9256 | -46.0838 | -53.5898 | -61.2008 | -68.7396 | -76.1367 | -83.4395 | -90.8059 | -98.4982 | -106.8882 | -116.4867
①
②

## Slide 8: tran解析
のtran解析結果を示す。入力周波数は1 GHzとした。
Chart: 時間 [ns]
Chart: 時間 [ns]

## Slide 9: tran解析
のtran解析結果を示す。入力周波数は1 GHzとした。
コレクタに流れ込む電流をシミュレーションしているため、 とは位相が反対になっている。
Chart: 時間 [ns]
Chart: 時間 [ns]

## Slide 10: PDについて
PDはプロパティにWG typeという項目がある(今回は全てShallowRibを使用)。シミュレーションを行う際、変数を設定する部分に選択したWG typeが表示される。何かしら数字を入力しないとシミュレーションできないため今回は0を入力した。