## Slide 1: 現状の整理
B4 草野圭祐

## Slide 2: 4パターンについて
2入力の乗算回路をチップの外で接続し、信号を加算する
・電圧を加算するパターン
・電流を加算するパターン
・電圧加算＋オペアンプのパターン
・電流加算＋オペアンプのパターン

## Slide 3: 外側で電圧を加算するパターンについて
確認できていること
・2入力の乗算回路の出力を直接つないだ時の動作
・直流特性
・乗算回路単体の周波数特性
課題点
・ボンディングワイヤ・パッドの容量を含めた周波数特性
入力数 | 遮断周波数 GHz | 1GHzでの位相
２ | 7.09 | -10.96°
４ | 7.08 | -10.96 °
８ | 7.07 | -10.96 °
Chart: vin [V]
| -0.1 | -0.09 | -0.08 | -7.0000000000000007E-2 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 7.0000000000000007E-2 | 0.08 | 0.09 | 0.1
Vout- | 0.50337 | 0.4978 | 0.49037 | 0.48094 | 0.46939 | 0.45571 | 0.43998 | 0.42236 | 0.40314 | 0.38269 | 0.3615 | 0.34009 | 0.31898 | 0.29864 | 0.27946 | 0.26171 | 0.24555 | 0.23108 | 0.21832 | 0.20719 | 0.19762
Vout+ | 0.19762 | 0.20719 | 0.21832 | 0.23109 | 0.24555 | 0.26171 | 0.27946 | 0.29864 | 0.31898 | 0.34009 | 0.3615 | 0.38269 | 0.40314 | 0.42236 | 0.43998 | 0.45571 | 0.46939 | 0.48094 | 0.49037 | 0.4978 | 0.50337
図 直流特性
表 入力数を変えた時の周波数特性

## Slide 4: 外側で電流を加算するパターンについて
TSMC65nm
確認できていること
・カレントミラーを用いた場合の動作
・直流特性
・乗算回路単体の周波数特性
課題点
・ボンディングワイヤ・パッドの容量を含めた周波数特性
・どのように整合をとるのか
Chart: vin [V]
入力数 | 遮断周波数 | 1 GHzでの位相 °
２ | 7.37 GHz | -10.56
４ | 7.36 GHz | -10.56
８ | 7.38 GHz | -10.56
図 直流特性
表 入力数を変えた時の周波数特性

## Slide 5: オペアンプを使うパターンについて
課題点
・オペアンプはどのような動作をするものを使えばよいのか
2GC
2GC
+
+
2GC
2GC

## Slide 6: 外側で電流を加算するパターンについて
TSMC65nm
伝送線路
オシロ
終端抵抗
チップ
250 Ω
基板
・オシロスコープ側から基板を見ると負荷抵抗、チップの出力抵抗が並列に見える