## Slide 1
2AB回路用のPCB基板設計
マイクロストリップ線路のインピーダンス整合
2023年 12月 1日
明治大学 波動信号処理回路研究室
B4 森 光平
E-mail：ee201080@meiji.ac.jp

## Slide 2: マイクロストリップ線路
図．マイクロストリップ線路
・表面は信号線のみ
・裏面はベタGNDとなっている．
表．PCB基板のパラメータ
通常の厚み

## Slide 3: マイクロストリップ線路の特性インピーダンス
図．マイクロストリップ線路
特性インピーダンスと実効誘電率は以下の通り[文献1, 2]
①
②

## Slide 4: 整合時のマイクロストリップ線路の線路幅
線路幅
線路幅
特性インピーダンス
特性インピーダンス
図．PCB板厚の場合の特性インピーダンス
図．PCB板厚の場合の特性インピーダンス
前ページの特性インピーダンスを描画し，となる線路幅を導出

## Slide 5: 整合時のマイクロストリップ線路の線路幅
線路幅
線路幅
特性インピーダンス
特性インピーダンス
図．PCB板厚の場合の特性インピーダンス
図．PCB板厚の場合の特性インピーダンス
前ページの特性インピーダンスを描画，となる線路幅を導出

## Slide 6: 整合時の線路幅
PCB板厚 r | 整合時の線路幅 w
PCB板厚 r | 整合時の線路幅 w
線路幅
でぎりぎりDRC通過できる
これより太い配線は避けたい
使用不可
表．整合時の板厚と線路幅

## Slide 7: 実際に設計したPCB基板
PCB板厚 | 0.15 mm
RF信号線幅 | 0.285 mm
信号線幅 | 0.25 mm
図．PCBのレイアウト
図．3Dビューアー
基板が薄いのでネジ穴は無し
125 mm
100 mm

## Slide 8: 結論，まとめ
マイクロストリップ線路で整合するのであれば以下の２択しかないことが分かった．
基本的に，PCB板厚の2倍弱の線路幅でないと整合ができない．
・PCB板厚 = 0.15 mm 線路幅 = 0.284 mm
・PCB板厚 = 0.2 mm 線路幅 = 0.379 mm
整合した場合，基板が薄すぎて壊れないかが心配．
ただし，電磁界シミュレーションを行っていないので
実際に整合が取れているかはわからない．

## Slide 9: 参考文献
・[1] 伊藤康介，「PCBを用いたRFマイクロ波回路の基礎」，科学情報出版，pp.13-14，2013
・[2] David M. Pozar，“MICROWAVE ENGINEERING”，John Wiley & Sons, Inc.，pp.147-153，2011

## Slide 10: 【補足】PCB基板の板厚の取り扱い
図．マイクロストリップ線路（）
P板.comではPCB板厚によって若干取り扱いが異なる
図．マイクロストリップ線路（）