## Slide 1: 集積回路設計ミーティング
2024年2月5日
B4 小島光

## Slide 2: 差動対二つのレイアウト
この部分のコモンセントロイドを意識したレイアウトを行った。
マッチングが特に重要なのは赤で囲まれたそれぞれと考えた。

## Slide 3: 差動対二つのレイアウト

## Slide 4: 針測定用のレイアウト
LVS用のPINはすべてPAD上に配置し、LVSを通した。
GND・VDDの配線はLVSの確認用なので後程配線をし直すが、現在のレイアウトで電源以外のLVSエラーがないことを確かめられた。

## Slide 5: 針測定用のレイアウト
レイアウトしたと中ではこの部分のみDRCエラーが発生。
内容は「5thアルミの感覚が0.6um未満です。(ワイドメタル部に適用)」というもの。
楳田研のGSGSGのPADもDRCエラーが発生。これはPADの下にメタルとビア、ウェルがないという内容。おそらくボンディングをしなければ関係はない。

## Slide 6: 電源メッシュ
メッシュを張ろうとしたところ以下の条件がある模様
幅が2～5
間隔が10より大
エッジからの距離が10より大
これらを満たすようなメッシュの張り方を見つける。