## Slide 1: 集積回路設計ミーティング
2024年1月30日 B4 小島光

## Slide 2: 目次
カレントミラーのばらつき
電源装置の精度
カレントミラーの素子値

## Slide 3: カレントミラーのばらつき
上下の電流源とカレントミラーについてコーナーモデルで参照電圧と電流の関係についてシミュレーションを行った。
所望の電圧付近でをスイープし、その時のコンダクタンスプロットした。

## Slide 4: カレントミラーのばらつき
PMOSの特性
NMOSの特性
PMOSでは最大で1.97 mS、 NMOSでは最大で5.2 mS程度の電流が変動する。

## Slide 5: 電源装置の精度
KEYSIGHT E36312A(研究室にあるもの)では
0.01 % + 1 mVの誤差がある。
今回は0.5 Vと0.8 Vで用いるので1 mVの誤差を考えればよく、
PMOSでは1.65 A(約0.2 %)、
NMOSでは5.2 A(約0.5 %)
の誤差が出ることが分かる。
十分許容範囲内だと考えられる。ただし、電流は低抵抗を挿入し、電圧から計算する。
https://www.keysight.com/jp/ja/products/dc-power-supplies/bench-power-supplies/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html

## Slide 6: カレントミラーの素子値
ここのカレントミラーのWが一致していなかったので、一致するような素子値に変更した。
: W/M = 3.4 m/8
W/M = 1.72 m/16
⇓
: W/M = 1.72 m/4

## Slide 7: カレントミラーの素子値

## Slide 8: まとめ
電圧源の精度が想像より良く、十分共用できる誤差
カレントミラーの素子値を合わせた
MOSはあと差動対のペアのみ
(配線を考慮したレイアウトを心がけているので
ほとんど並べるだけで配線ができるはず)