## Slide 1: TIAの必要伝達インピーダンス
M1 緒方敦洋

## Slide 2: リザバの入出力
リザバの入力（金沢大より）
9.5~15.5 dBm=8.91~35.5 mW
リザバの損失（金沢大より）
25.04~35.74 dB
リザバの出力（=PDへの入力）
損失が36 dB程度になると仮定すると
-26.5~-20.5 dBm=2.24~8.91 µW
損失が25 dB程度になると仮定すると
-15.5~-9.5 dBm=28.18~112.2 µW

## Slide 3: PDの入出力
PDの変換効率
pdkより逆バイアス0 Vで最小0.4 A/W、目標値？0.5 A/W
PDの出力
目標値通りに出るのであれば損失が36 dB程度になると仮定すると
1.12~4.46 µA
損失が25 dB程度になると仮定すると
14.09~56.1 µA
PDからの出力は1 µA~50 µA程度

## Slide 4: ギルバートセルで欲しい電圧
ノイズが数 mV程度（適当）と考えると正弦波の振幅は数十 mV欲しい
現状のギルバートセルでは入力振幅50 mV（差動分の差を取ると100 mV）で歪みが観測される
→PDの出力が1 μAの場合でもTIAの伝達インピーダンスは50 kΩあれば十分
目標はPDの出力が1 μAの場合でもギルバートセルの安定動作が確認できてる入力振幅25 mVに達する25 kΩ程度