## Slide 1: S/N比の向上を目的とする 出力振幅の拡大
2023年 12月 11日
明治大学 波動信号処理回路研究室 B4 小島 光
E-mail : ee201217@meiji.ac.jp

## Slide 2: 目次
背景・目的
提案回路
シミュレーション
チップレベルでのシミュレーション
まとめ

## Slide 3: 背景・目的
七つの出力の積和演算では信号振幅が制限される。
⇓
各乗算器の出力範囲を広げることでS/N比の向上を目指す。

## Slide 4: 提案回路
従来型の乗算器
今回提案する乗算器
縦に積み上げる構造から信号を横に伝える構造へ。

## Slide 5: シミュレーション・DC解析
提案回路
関根研 安藤さんの乗算器
0.1 Vの範囲で線形に変化。
安藤さんの乗算器と比較して V, Vの点で
0.45 V⇒0.58 Vに3割程度増加。

## Slide 6: シミュレーション・AC解析
VでのAC解析結果。
提案回路の遮断周波数 : 1.1 GHz
従来型の遮断周波数 : 4.4 GHz
遮断周波数・位相特性ともに
従来型のものからは劣化。

## Slide 7: シミュレーション・過渡解析
Vでの過渡解析とそのdft。

## Slide 8: シミュレーション・過渡解析
での過渡解析とそのdft。
奇数時高調波が乗っている様子が分かる。

## Slide 9: チップレベルでのシミュレーション
高周波を入力する場合図のような寄生素子が影響を及ぼす。
⇓
これを含めたシミュレーションを行う。
X450

## Slide 10: チップレベルでのシミュレーション
DC解析結果
AC解析結果
乗算はできていることが分かる。
測定の都合で1/4倍、-12 dB程度減衰している。
それほど性能は落ちていなそう。

## Slide 11: チップレベルでのシミュレーション
での過渡解析とそのdft。
入力の半分の電圧が回路に入る。

## Slide 12: チップレベルでのシミュレーション
での過渡解析とそのdft。
回路単体と同様歪が見える。

## Slide 13: まとめ
シミュレーション上では出力振幅拡大を確認できた。
周波数特性は従来型に比べ少し落ちてしまう。
同軸ケーブルなどの影響を受けても動作すると考えられる。