## Slide 1: S/N比の向上を目的とする 出力振幅の拡大
2023年 12月 11日
明治大学 波動信号処理回路研究室 B4 小島 光
E-mail : ee201217@meiji.ac.jp

## Slide 2: 目次
背景・目的
提案回路
シミュレーション
チップレベルでのシミュレーション
まとめ

## Slide 3: 背景・目的
回路の出力範囲は、回路構造に応じて電源電圧とMOSFET特性で制限される。
7入力積和演算回路の場合、1入力乗算回路に比べて、1つあたりの入力信号範囲は1/7。
信号対雑音比(S/N比)の劣化を懸念。
出力範囲が広い乗算回路の構成を探求。

## Slide 4: 提案回路
ギルバート乗算器
今回提案する乗算器
縦に積み上げる構造から信号を横に伝える構造へ。
: 差動入力(広帯域)
:重み制御(差動DC)

## Slide 5: シミュレーション・DC解析
提案回路
先輩が設計していたギルバート乗算器
(2023年7月20日 LSI設計ミーティング後 進捗報告 の資料より)
の範囲で線形に変化。
安藤さんの乗算器と比較して , の点で
⇒に3割程度増加。

## Slide 6: シミュレーション・AC解析
VでのAC解析結果。
提案回路の遮断周波数 : 1.1 GHz
従来型の遮断周波数 : 4.4 GHz
遮断周波数・位相特性ともに
従来型のものからは劣化。
previous
proposed

## Slide 7: シミュレーション・過渡解析
Vでの過渡解析とそのDFT。

## Slide 8: シミュレーション・過渡解析
奇数時高調波が乗っている様子が分かる。
, での過渡解析とそのDFT。

## Slide 9: チップレベルでのシミュレーション
高周波を入力する場合図のような寄生素子が影響を及ぼす。
⇓
これを含めたシミュレーションを行う。
同軸ケーブルのモデル

## Slide 10: チップレベルでのシミュレーション
DC解析結果
AC解析結果
乗算はできていることが分かる。
(p.6より12 dB減衰)となることに注意すると
直流特性・周波数特性はギルバート乗算回路と同程度

## Slide 11: チップレベルでのシミュレーション
入力の半分の電圧が回路に入る。
での過渡解析とそのDFT。

## Slide 12: チップレベルでのシミュレーション
回路単体と同様歪が見える。
での過渡解析とそのDFT。

## Slide 13: まとめ
シミュレーション上では出力振幅拡大を確認できた。
周波数特性は従来型に比べ少し落ちてしまう。
同軸ケーブルなどの影響を受けても動作すると考えられる。